## Slide 1
데이터 파이프라인 — 원천에서 3D 까지
실측 4종이 들어가 하나의 스냅샷 스트림으로 나오고, 그림은 그 스트림만 읽는다
① 원천
VDS 센서
교통량·속도 각 63,360행
설 10일 + 평시 10일
TCS OD
영업소 42곳 통행
도로중심선 · 표준노드링크
4,226점 · 차로수
환경부 충전이력
11,405건 / 29개소
충전기 API
휴게소 35곳 · 282기
② 가공
build_traffic
conzone 격자 · 결측 54,523 / 8,825
build_demand_profile
시간대 진입량
build_entry_exit_profile
중간 진입·진출
load_centerline · build_route
415.058km · 휴게소 offset
seed_cells
CTM 셀 792개 (방향당 396)
③ 세계 + 엔진
synthetic_ev
차종 5종 · SoC · EV 5%
run_corridor
Δt 5분 · 큐 규칙 · 충전 물리
S0 / S1 / S2 / S3
원장 · 예측 · 동시 결정
UE
참고 천장 (반복 균형)
④ 기록 → 그림
charge_event · escape_event
대기 · 종료시각 · 이탈 사유
snapshot
5분 × 휴게소 × 4상태
위경도를 같이 나른다
plot_ladder · plot_station_bars
2D 히트맵 · 휴게소별 막대
plot_map3d
deck.gl 단일 HTML
API 키 없음 · 빌드 없음
원천 데이터는 저장소에 없다 — **코드가 재생성한다.** 그래서 두 PC 의 수집본 이름이 달라도 가공 결과가 같다 (94개 검사로 확인)
그림은 ④ 의 스냅샷 스트림만 읽는다. **엔진을 임포트하면 테스트가 막는다**
data/raw · data/processed 는 Git 비추적 · 스크립트로 재생성 · run_id 가 세계를 식별하지 못하므로 params_json 으로 검사한다